## Slide 1
전구체 입자 형상 자동 정량화
SEM 이미지 기반 1차 · 2차 입자 품질 판정 시스템
[부서명] | [발표자] [날짜]
1 / 20

## Slide 2
Agenda
2 / 20
01
문제 정의
전구체 품질 판정의 필요성 및 정량화 목표
p. 3–4
02
데이터셋
소입경 / 대입경 SEM 이미지 구성
p. 5
03
방법론
파이프라인 · SAM2 · LSD · 구현 환경
p. 6–11
04
실험 결과
정성적 / 정량적 결과 · 오류 케이스
p. 12–16
05
향후 계획
미분/깨짐 정량화 · 판상 · SAM2 개선
p. 17–18

## Slide 3
문제 정의 — 배경 및 필요성
01 문제 정의
3 / 20
전구체(Precursor) 입자 형상은 배터리 용량·수명에 직결되는 핵심 품질 지표입니다.
현행 방식의 한계
▪ 수작업 SEM 이미지 분석 → 분석자 편차 존재
▪ 수백 장 이미지 처리 시 수 시간 소요
▪ 정량적 수치 없이 정성적 판단에 의존
▪ Lot 간 비교·추세 분석 불가
자동화의 필요성
▪ 일관된 기준으로 대량 이미지 자동 처리
▪ 형상 지표(구형도, 두께, 종횡비) 수치화
▪ 시계열 품질 변화 추적 가능
▪ 공정 조건 최적화 피드백 루프 구축
기대 효과
▪ 분석 시간 ○○% 단축
▪ Lot 합격·불합격 기준 객관화
▪ 반응 조건 변화에 따른 입자 형상 정량 비교
▪ 연구 데이터 DB화

## Slide 4
문제 정의 — 정량화 목표
01 문제 정의
4 / 20
본 연구는 SEM 이미지로부터 아래 두 가지 입자 유형에 대한 형상 지표를 자동 추출합니다.
1차 입자 (대입경 · 소입경 구형 전구체)
▪ 구형도 (Sphericity)
– Wadell 2D: 4π × area / perimeter²
– 1.0 = 완전 구형, < 1.0 = 불규칙
▪ 등가 직경 (Equivalent Diameter)
– 2√(area / π) → µm 변환
▪ 미분 비율 (Fine Particle Ratio)
– 면적 임계값 미만 fragment 비율 (%)
2차 입자 (개별 결정 — 침상 검출)
▪ 두께 (Thickness)
– LSD 수직 프로파일 7샘플 중앙값
– µm 변환
▪ 장축 (Long Axis)
– minAreaRect 장변 길이 → µm
▪ 종횡비 (Aspect Ratio)
– 두께 / 장축 (0 ~ 1)
▪ ▷ 판상(Plate) 정량화는 향후 계획
측정 기준

## Slide 5
데이터셋
02 데이터셋
5 / 20
[데이터 경로] 의 전구체 SEM 이미지 데이터셋
구분 | 입자 유형 | 배율 | 해상도 | 이미지 수 | 비고
소입경 | 1차 입자 | 20,000× | 2048 × 1636 | [N]장 | 전처리: 하단 크롭 (기본 50px)
대입경 | 1차 입자 | 3,000× | 2048 × 1636 | [N]장 | 
2차 입자 | 결정 침상 | 20,000× | 2048 × 1636 | [N]장 | 고배율 상세 분석
2차 입자 | 결정 침상 | 50,000× | 2048 × 1636 | [N]장 | 소입경 침상 상세
이미지 전처리 공통 파이프라인
원본 SEM 이미지 (가변 해상도)
→
리사이즈 (--preprocess_width W) 기본 W=1024 → 1024 × 818
→
하단 크롭 (스케일바 제거) 기본 round(W·100/2048)=50 px
→
출력 (기본) 1024 × 768
※ 스케일 기준 (default --preprocess_width 1024): 20k × → 74 px = 1 µm | 50k × → 185 px = 1 µm
※ 이미지 파일명 컨벤션: [IMG_ID]_[seq].[ext] → 동일 IMG_ID 그룹으로 배치 집계

## Slide 6
전체 파이프라인 개요
03 방법론
6 / 20
1차 입자 파이프라인
(secondary_measure.py)
SEM 이미지 입력
전처리 (리사이즈 · 크롭)
ROI 추출
SAM2 타일 추론
Shi-Tomasi 포인트 프롬프트
마스크 IoU 중복 제거
bbox(0.85) + pixel(0.60)
등가직경 · 구형도 계산
2√(A/π) | 4πA/P²
CSV / JSON / 히스토그램 저장
2차 입자 파이프라인
(primary_measure.py)
SEM 이미지 입력
전처리 (리사이즈 · 크롭)
ROI 추출 / 구 자동 검출
LSD 또는 SAM2 분기
particle_mode에 따라
[LSD] 침상 검출 · 융합
CLAHE → 이진화 → 선분 필터
두께 측정
수직 프로파일 7샘플 중앙값
CSV / JSON / 오버레이 저장
공통 전처리

## Slide 7
SAM2 (Segment Anything Model 2) 소개
03 방법론
7 / 20
Meta AI, 2024 — 이미지/비디오 범용 Segmentation 모델
아키텍처 개요
▪ Image Encoder: Hiera (Hierarchical Vision Transformer)
– 이미지를 다중 해상도 feature map 으로 인코딩
▪ Prompt Encoder
– 포인트 · 박스 · 마스크 프롬프트를 임베딩으로 변환
▪ Mask Decoder
– feature + 프롬프트 임베딩 → 3개 후보 마스크 출력
– 각 마스크에 confidence score 부여
▪ Memory Module (비디오용)
– 본 프로젝트에서는 이미지 모드만 사용
본 프로젝트 적용 방식
▪ 타일 기반 추론 (512 × 512, stride 256)
– 대형 이미지 전체를 타일로 분할 처리
▪ Shi-Tomasi 포인트 샘플링
– 코너 특징점을 SAM2 포인트 프롬프트로 사용
– 타일당 최대 80포인트, 배치 크기 32
▪ IoU 기반 마스크 중복 제거
– 1단계: bbox IoU ≥ 0.85 → 즉시 제거
– 2단계: pixel IoU ≥ 0.60 → 최종 제거
▪ 모델: SAM2.1 Hiera-Base+

## Slide 8
침상 검출: LSD vs Hough Transform
03 방법론
8 / 20
2차 입자 침상(Acicular) 검출에 LSD를 선택한 이유
비교 항목 | Hough Transform | LSD (Line Segment Detector) | 선택
알고리즘 | 파라미터 공간 투표 방식 | 그라디언트 기반 지지 영역(support region) | LSD ✓
파라미터 의존성 | threshold · rho · theta 수동 튜닝 필수 | 자동 파라미터 — 튜닝 불필요 | LSD ✓
검출 결과 | 무한 직선 (ρ, θ) — 끝점 없음 | 끝점 좌표 포함 선분 반환 | LSD ✓
짧은 선분 | 단편적 선분 검출 어려움 | 최소 길이(기본 20px) 이상 선분 직접 검출 | LSD ✓
연산 속도 | 고해상도 이미지에서 느림 | 선형 시간 복잡도 O(n) | LSD ✓
선분 융합 | 별도 후처리 필요 | Union-Find 기반 자체 융합 구현 | LSD ✓
OpenCV 지원 | cv2.HoughLinesP | cv2.createLineSegmentDetector(0) | 
▷ LSD 중복 제거: 중심 거리 < 12 px AND 방향각 차이 < 25° → 짧은 선분 제거 (긴 선분 우선 유지)
▷ 두께 측정: 각 선분의 수직 방향으로 7개 샘플 → 중앙값(Median)으로 이상치 제거

## Slide 9
전처리 · 스케일 캘리브레이션
03 방법론
9 / 20
스케일 캘리브레이션
배율 | 기준 픽셀 | 기준 거리 | µm / pixel | 적용 대상
20,000× | 147 px | 1 µm | 0.00680 µm/px | 소입경 1차 · 2차 입자
50,000× | 371 px | 1 µm | 0.00269 µm/px | 소입경 2차 입자 상세
3,000× | [N] px | [N] µm | 직접 입력 | 대입경 1차 입자
변환 공식: length_µm = length_px × (scale_µm / scale_px)
대비 향상 — CLAHE
▪ Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization
– 타일 단위 히스토그램 평활화 → 국소 대비 향상
– clip limit 으로 노이즈 증폭 억제
▪ 적용 시점: LSD 전처리 단계에서 Gray 이미지에 적용
▪ 이진화 방법 (선택 가능)
– --lsd_adaptive_thresh OFF (기본) → Otsu 전역 이진화
– --lsd_adaptive_thresh ON → Adaptive Gaussian 이진화
이미지 전처리 흐름 (LSD 분기)
Gray 변환
→
CLAHE
→
이진화 (Otsu/Adaptive + 자동 반전)
→
LSD 선분 검출
→
중복 제거 (dist<12px, Δang<25°)
→
두께 측정 (7샘플 중앙값)
→
길이 필터 (--min_length, 선택: --fuse)

## Slide 10
구현 환경
03 방법론
10 / 20
소프트웨어 환경
항목 | 내용
Language | Python 3.11 (conda env: measure)
SAM2 | Ultralytics SAM2 — sam2.1_hiera_base_plus
Computer Vision | OpenCV 4.x (LSD, CLAHE, morphology)
수치 연산 | NumPy, SciPy
시각화 | Matplotlib (histogram, pipeline PDF)
설정 관리 | PyYAML — configs/presets.yaml · paths.yaml
실행 환경 | macOS / Linux ¦ CPU 또는 CUDA 선택 가능
하드웨어 / 실행 방법
▪ 하드웨어
– GPU: [사용 GPU 모델] (SAM2 추론 가속)
– RAM: [GB] | VRAM: [GB]
▪ 1차 입자 분석 실행
– python primary_measure.py --input [경로]
– --preset acicular_20k
▪ 2차 입자 분석 실행
– python secondary_measure.py --input [경로]
– --preset secondary_20k
▪ 출력물
– 03_overlay_roi.png (2× 업스케일 · 라벨 포함)
– objects.csv | summary.json | histogram.png
프로젝트 구조 (주요 모듈)
primary_measure.py
1차 입자 CLI 진입점
secondary_measure.py
2차 입자 CLI 진입점
services/sam2_service.py
SAM2 기반 공통 서비스
services/primary_particle.py
침상 검출 서비스
utils/lsd.py
LSD · 두께 측정
utils/image.py
전처리 · 시각화 유틸

## Slide 11
1차 입자 분류 로직 (SAM2 기반)
03 방법론
11 / 20
SAM2가 출력한 각 마스크를 면적 임계값 기준으로 particle / fragment 로 분류합니다.
SAM2 출력 마스크
binary mask per object
최소 마스크 면적 필터 (min_valid_area)
너무 작은 노이즈 제거
컨투어 추출 (RETR_EXTERNAL)
가장 큰 contour 선택
ROI 경계 마진 체크 (bbox_edge_margin)
경계 걸친 객체 제외
면적 임계값 비교 (particle_area_threshold)
기본값: 1500 px²
area ≥ threshold ?
Particle ✓
구형도 · 등가직경 계산
Fragment ✗
개수만 집계 (미분 지표)
YES
NO
측정 출력값 (Particle만)
▪ float_eqDiameterUm 등가 직경 (µm)
▪ float_sphericity 구형도 (0 ~ 1)
▪ float_bboxWidthUm / HeightUm bbox 크기
▪ int_maskArea 마스크 면적 (px²)
▪ float_confidence SAM2 신뢰도
▪ str_category particle / fragment

## Slide 12
실험 결과 — 1차 입자 정성적 결과
04 실험 결과
12 / 20
SAM2 세그멘테이션 결과 · 등가원 오버레이 시각화 (2× 업스케일, 라벨 표시)
[ 소입경 (20k×) 오버레이 이미지 삽입 ]
소입경 (20k×)
[ 대입경 (3k×) 오버레이 이미지 삽입 ]
대입경 (3k×)
▪ 초록 마스크: Particle | 주황 마스크: Fragment
▪ 각 particle에 라벨 표시: d = 등가직경(µm), S = 구형도
▪ 초록 원: 등가직경 기준 원 (--eq_diameter 활성화 시)

## Slide 13
실험 결과 — 2차 입자 (침상) 정성적 결과
04 실험 결과
13 / 20
LSD 기반 침상 검출 오버레이 · 두께 라벨 시각화 (2× 업스케일)
[ 원본 ROI ]
원본 ROI
[ 이진화 결과 ]
이진화 결과
[ LSD 검출 결과 ]
LSD 검출 결과
[ 두께 라벨 오버레이 ]
두께 라벨 오버레이
▪ 빨강/파랑 선분: 검출된 침상 선분 | 각 선분에 두께(µm) 라벨 표시
▪ ROI 밀도(roi_density): 이진화 이미지 흰 픽셀 비율 — 침상 밀집도 지표
LSD 단계별 디버그 이미지
01 Gray
02 CLAHE
03 Binary
04 All LSD
05 Filtered
06 Fused
07 Thickness

## Slide 14
실험 결과 — 정량적 통계
04 실험 결과
14 / 20
1차 입자 — 구형도 · 등가직경 통계
구분 | n | Mean | Median | Std | Min | Max
소입경 구형도 | [N] | [0.XX] | [0.XX] | [0.XX] | [0.XX] | [0.XX]
대입경 구형도 | [N] | [0.XX] | [0.XX] | [0.XX] | [0.XX] | [0.XX]
소입경 등가직경 (µm) | [N] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX]
대입경 등가직경 (µm) | [N] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX]
소입경 미분 비율 (%) | [N] | [X.X] | [X.X] | [X.X] | [X.X] | [X.X]
2차 입자 — 두께 · 종횡비 통계 (침상)
구분 | n | Mean | Median | Std | Min | Max
소입경 두께 (µm) | [N] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX]
소입경 장축 (µm) | [N] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX] | [X.XX]
소입경 종횡비 | [N] | [0.XX] | [0.XX] | [0.XX] | [0.XX] | [0.XX]
※ 히스토그램은 각 출력 폴더의 thickness_histogram.png / size_histogram.png 참조

## Slide 15
파라미터 분석 — LSD 핵심 옵션
04 실험 결과
15 / 20
주요 LSD 파라미터 변경에 따른 검출 결과 비교
--lsd_adaptive_thresh
[ OFF (기본값) 결과 이미지 ]
OFF (기본값)
[ ON 결과 이미지 ]
ON
▷ 조명 불균일 이미지에서 Adaptive Gaussian 이진화 → 검출률 향상

## Slide 16
오류 케이스 — SAM2 세그멘테이션 실패
04 실험 결과
16 / 20
SAM2 출력 마스크에서 관찰된 주요 실패 유형 및 원인 분석
과분할 (Over-segmentation)
[ 실패 사례 이미지 ]
증상
단일 입자가 여러 마스크로 분할 검출
원인
포인트 밀도 과다 또는 경계 대비 부족
대안
IoU 임계값 조정 / 포인트 간격 확대
과통합 (Under-segmentation)
[ 실패 사례 이미지 ]
증상
인접 입자들이 하나의 마스크로 병합
원인
입자 간 간격 협소, 대비 낮음
대안
타일 크기 축소 / morphology 후처리
경계 마스크 제외
[ 실패 사례 이미지 ]
증상
ROI 경계에 걸친 입자 측정 불가
원인
bbox_edge_margin 정책에 의한 의도적 제외
대안
마진 값 조정 또는 경계 입자 별도 처리

## Slide 17
향후 계획 — 1차 입자 (구형 전구체)
05 향후 계획
17 / 20
현재
▪ SAM2 기반 세그멘테이션
▪ 등가직경 · 구형도 자동 산출
▪ 미분 비율 (fragment ratio) 집계
▪ 소입경 / 대입경 별도 파이프라인
→
미분/깨짐 세분화 정량화
▪ 현재 면적 임계값으로만 구분 → 형상 지표(원형도, 장축비) 기반 세분화
▪ 깨짐(Crack) 패턴 감지: 컨투어 오목(Concavity) 분석
▪ 미분 입자 크기 분포 별도 히스토그램 출력
반응 조건별 구형도 추세 분석
▪ 반응 시간 / 온도 / pH별 구형도 변화 자동 집계
▪ Lot 간 비교 대시보드 (CSV → 시각화 자동화)
▪ 이상 Lot 조기 탐지 알림
장기 목표
▪ Lot 품질 DB 연계 → 공정 파라미터 최적화 피드백
▪ 실시간 인라인 측정 시스템 연동 검토

## Slide 18
향후 계획 — 2차 입자 (개별 결정)
05 향후 계획
18 / 20
현재
▪ LSD 기반 침상(Acicular) 검출
▪ 두께 · 장축 · 종횡비 측정
▪ 선분 융합(Union-Find) 구현
▪ 판상(Plate) 미측정
→
판상(Plate) 입자 정량화
▪ SAM2 + minAreaRect → 판상 두께 · 넓이 측정
▪ 판상/침상 자동 분류 기준 정립
▪ 혼합 시료(침상+판상) 동시 분석
SAM2 세그멘테이션 오류 개선
▪ Convex Hull 기반 마스크 보정
▪ → 오목 결함(over-seg) 교정
▪ 외접원(Minimum Enclosing Circle) 폴백
▪ → 마스크 추출 실패 시 대안 크기 추정
▪ 추가 후처리: morphology open/close 강화
LSD 파라미터 자동 최적화
▪ 이미지 밝기·대비에 따른 threshold 자동 조정
▪ Adaptive 이진화 블록 크기 최적화
▪ 배율별 최소 선분 길이 자동 캘리브레이션

## Slide 19
Summary
19 / 20
전구체 입자 형상 자동 정량화 시스템 핵심 성과
01
통합 파이프라인 구축
1차 입자(SAM2) · 2차 입자(LSD+SAM2) 파이프라인을 단일 코드베이스로 통합
02
핵심 정량화 지표
1차: 구형도 · 등가직경 · 미분비율 2차: 두께 · 장축 · 종횡비
03
LSD 선택 및 개선
Hough 대비 파라미터 불필요, 끝점 포함 Union-Find 선분 융합으로 정확도 향상
04
확장성
배율별 preset · paths.yaml 설정 파일 CLI 인자로 모든 파라미터 제어 가능
GitHub: hazounnelee / measure

## Slide 20
Appendix — 반응 시간에 따른 입도(등가직경) 증가
20 / 20
2차 입자(1차 전구체 구형체) 합성 시간에 따른 입자 크기 변화 측정 결과
[ 반응 시간 vs 등가직경 그래프 삽입 X축: 반응 시간 (h), Y축: 등가직경 (µm) ]
시간별 입도 통계
반응 시간 (h) | n | Mean (µm) | Std
[T1] | [N] | [X.XX] | [X.XX]
[T2] | [N] | [X.XX] | [X.XX]
[T3] | [N] | [X.XX] | [X.XX]
[T4] | [N] | [X.XX] | [X.XX]
[T5] | [N] | [X.XX] | [X.XX]
▪ 반응 시간 증가에 따라 등가직경 단조 증가 관측
▪ T[N] 이후 성장 둔화 → 포화 구간 확인
▪ Lot 간 동일 시간에서의 입도 편차 분석 가능